## Slide 1: Roboterlokalisierung in 2D mittels SE(2) Filterung
Martin Miller, He Jingyu

## Slide 2: Verfahren zur SE(2)-Schätzung
Richtungsschätzung mit Bingham-Verteilung
anstatt Gaussverteilung.
Eingabe：
Duale Quaternionen
wdq w1; w2; w3; w4T
Eingabe：
Duale Quaternionen
wdq ← (w1; w2; w3; w4)T
Rotationswinkel：
Rotationswinkel：
𝝋 ←2⋅𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑤2, 𝑤1)
Translation :
x 2w1w3 - w2w4
y 2w2w3 + w1w4
Translation :
x ← 2⋅(w1w3 - w2w4)
y ←2⋅(w2w3 + w1w4)
= p + ε q
Duale Quaternionen repräsentieren
Lage und Orientierung

## Slide 3: Ziel des Projekts
Wie gut lässt sich der Crawler mit Hilfe des SE(2)-Algorithmus lokalisieren?

## Slide 4: Vorgehensweise
SE(2)-Filter
Vergleichsalgorithmus
Partikelfilter
Kalman-Filter
Ground Truth
(x, y, φ)

## Slide 5: Aufgabenstellung
Einarbeitung
Einarbeitung in die nötigen Grundlagen (Bayes-Filterung, duale Quaternionen, Bingham Verteilung)
Einarbeitung
Einarbeitung in das am ISAS entwickelte Verfahren
Entwurf
Entwurf geeigneter System- und Messmodelle unter Verwendung von Vorarbeiten der letzten Semester
Implementierung
Evaluation
Implementierung des Verfahrens und eines Vergleichsverfahrens (z. B. UKF oder Partikelfilter)
Evaluation des Verfahrens in Simulationen und mit realen Daten

## Slide 6: Was sind die Meilensteine ?
Einarbeitung Grundlagen Algorithmen (SE2-Filter, UKF,PF) Laufroboter (Crawler)
Implementierung Anpassung der Algorithmen auf den Crawler Implementierung SE(2)-Filter Auswahl der Vergleichsalgorithmen
Evaluierung Entwurf von Messmodellen und Szenarien Einrichtung der Testumgebung (Simulation und Praxis)

## Slide 7: Projektplan (1)
 | Arbeitsaufgaben | KW 43 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50
 | Präsentationen |  |  |  |  |  |  | Zwischen- Bericht
Einarbeitung | Grundlagen |  |  |  |  |  |  | 
 | Crawler |  |  |  |  |  |  | 
 | SE(2)-Filter |  |  |  |  |  |  | 
Implementierung | Auswahl des Vergleichsalgorithmus |  |  |  |  |  |  | 
 | SE(2)-Filter |  |  |  |  |  |  | 
 | Vergleichsalgorithmus |  |  |  |  |  |  | 
 | Dokumentation / Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  | 
Meilenstein 1
Meilenstein 2

## Slide 8: Projektplan (1)
 | Arbeitsaufgaben | KW 43 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50
 | Präsentationen |  |  |  |  |  |  | Zwischen- Bericht
Einarbeitung | Grundlagen |  |  |  |  |  |  | 
 | Crawler |  |  |  |  |  |  | 
 | SE(2)-Filter |  |  |  |  |  |  | 
Implementierung | Auswahl des Vergleichsalgorithmus |  |  |  |  |  |  | 
 | SE(2)-Filter |  |  |  |  |  |  | 
 | Vergleichsalgorithmus |  |  |  |  |  |  | 
 | Dokumentation / Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  | 
Meilenstein 1
Meilenstein 2

## Slide 9: Projektplan (2)
 | Arbeitsaufgaben | KW 51 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7
Evaluation | Tests + Integration |  |  |  |  |  |  | Endbericht + Abgabe
 | Szenarien-Entwurf |  |  |  |  |  |  | 
 | Durchführung |  |  |  |  |  |  | 
 | Simulation |  |  |  |  |  |  | 
 | Schriftliche Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  | 
Meilenstein 3
Puffer

## Slide 10
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit